Cahier des charges sommaire pour consultation curage

« lagunage de X »

Texte à ne pas oublier d’adapter en rouge

Objet de la consultation :

Curage et épandage des boues du lagunage naturel de X.

L’opération consiste en l’enlèvement des boues du bassin 1 / 1 et 2, leur évacuation vers les parcelles identifiées dans le plan d’épandage, selon les prescriptions qui auront été définies dans ce document.

Toutes les opérations devront être réalisées dans le respect des règles environnementales.

Une visite sur site pour vérifier les aspects pratiques de l’opération est obligatoire pour les entreprises qui répondent à cette consultation, afin d’évaluer les contraintes locales pour le curage et l’épandage.

Un état des lieux sera réalisé et formalisé entre l’entreprise et la collectivité, avant début des travaux, et en fin de travaux, selon le modèle présenté en annexe.

Un procès-verbal de réception des travaux sera réalisé à la fin du chantier.

Travaux :

1ère phase : enlèvement des boues du bassin

Solution 1 : vidange complète du bassin

L’entreprise devra s’engager sur un objectif d’enlèvement complet des boues (bassin vide).

Afin de limiter les volumes à épandre, dans un souci d’optimisation des apports de matières fertilisantes sur les parcelles et pour diminuer les effets de tassement de sol,  il convient d’abaisser le niveau de l’eau dans le bassin de façon à laisser un résiduel d’eau et de boues qui ne saurait être supérieur à 0.5 m de hauteur d’eau.

Les eaux superficielles, enlevées du bassin ne devront pas être directement évacuées dans le milieu naturel, sans accord préalable des services de Police des Eaux de la DDT.

Dans les cas des lagunages composés de plusieurs bassins, elles seront dérivées vers le bassin aval, avec un débit moyen horaire qui ne devra pas dépasser z m3/h.

L’entreprise prendra toute disposition pour ne pas entrainer les boues lors de la vidange des eaux en surface.

Les boues sont évacuées du bassin sans porter atteinte à l’intégrité du fond et des berges

Une intervention depuis les berges sera préférée, néanmoins, il est possible de descendre dans le bassin avec du matériel adapté : pelle à chenilles larges type « marais », mini-pelle, bobcat…

Solution 2 : vidange du bassin par radeau de pompage

L’intervention devra permettre l’obtention d’un résiduel maximum correspondant à une hauteur moyenne inférieure à  5 cm pour un curage par radeau.

Une bathymétrie de contrôle sera réalisée par un organisme indépendant de l’entreprise en fin de chantier afin de vérifier l’atteinte de l’objectif. Cette opération pourra être réalisée en présence de l’entreprise si elle le souhaite.

Des pénalités proportionnelles au montant du curage seront appliquées en cas de non respect de l’objectif : -15% du montant du devis de curage par tranche moyenne de 5 cm de boues au-delà du seuil « reliquat » des 5 cm.

Remise en service des ouvrages

Compte-tenu des contraintes de site :

- la collectivité est autorisée par la Police de l’eau à prélever l’eau dans la rivière xxxxx, afin de remettre en eau le lagunage,

- une remise en eau partielle, correspondant à 50 % du volume du bassin sera réalisée par transport depuis le point d’approvisionnement déterminé par la collectivité, et situé à X km du site.

Les informations suivantes et le plan d’épandage joint, permettront à l’entreprise d’évaluer les travaux à réaliser et fournir un devis en remplissant le bordereau des prix unitaires annexé.

( Descriptif du site : A compléter par le Pôle appui technique

- surface du premier bassin :  xx m²

- volume total du premier bassin (eau + boues) : xx m3

- existence d’une conduite de dérivation permettant d’isoler le bassin durant les travaux et d’alimenter directement le bassin suivant : oui - non

- existence d’un dispositif de vidange : oui - non

- existence d’une sur-profondeur en entrée : oui - non

- existence d’une cloison de fond de bassin : oui - non

Surface du second bassin : xx m²

Volume total du second bassin (eau + boues) : xx m3

( Evaluation des dépôts de boues présents dans le(s) bassin(s)

Une bathymétrie (relevé des hauteurs de boues après maillage du bassin) a été réalisée  le jj/mm/année

Cartographie des dépôts du bassin 1

Insérer le graphique excel ou le dessin jpg des relevés de hauteur

Cartographie des dépôts du bassin 2

NB : Les hauteurs relevées mesurées  en 201x, progressent approximativement de 2 à 3 cm/an et il convient d’en tenir compte pour évaluer les quantités de boues à exporter si la bathymétrie date de plus d’un an.

Les volumes évacués peuvent fortement varier selon la technique utilisée lors du curage, c’est pourquoi l’entreprise se chargera de faire sa propre estimation, afin de proposer un prix forfaitaire de curage, le mieux adapté à la technique de curage qu’elle compte mettre en œuvre.

2ème phase : épandage des boues

Cette opération doit respecter scrupuleusement les prescriptions du plan d’épandage, qui font l’accord du service de Police des eaux de la Direction départementale des territoires (DDT) :

- respect des périodes d’épandage,

- respect des parcelles retenues,

- respect des doses d’apport (m3/ha).

Les volumes de boues à épandre en m3 ne sauraient dépasser les valeurs  suivantes : Surface du bassin en m² *0.5

Selon l’implantation des parcelles par rapport au site, il est  nécessaire d’évaluer les volumes à épandre par tranches de distance :

- m3 dans un rayon < 3 km,

- m3 dans un rayon compris entre 3 km et 6 km,

- m3 dans un rayon compris entre 6 km et 9 km,

- m3 dans un rayon compris entre 9 km et 12 km.

L’entreprise proposera un prix au m3 épandu pour chaque tranche de distance ;

3ème phase : travaux complémentaires de réhabilitation

- reprofilage des berges

- fascinage

La collectivité définira en accord avec l’entreprise le linéaire à réhabiliter et la technique à employer.

Supprimer les cases inutiles

| Bordereau des prix | CURAGE de la lagune de |
| --- | --- |
| 1ère phase | CURAGE |  |
| mise en œuvre du by-pass |  |  |
| forfait |  |  |
| vidange de l'eau surnageante |  |  |
| forfait |  |  |
| création d'une déposante à boues |  |  |
| forfait |  |  |
| évacuation des boues du bassin | 1 |  |
| forfait |  |  |
| évacuation des boues du bassin | 2 |  |
| forfait |  |  |
| reprofilage des berges |  |  |
| prix au m linéaire |  |  |
| Fascinage |  |  |
| prix au m linéaire |  |  |
| Remise en eau |  |  |
| Prix au m3 |  |  |
| 2ème phase | EPANDAGE |  |
| plan d'épandage |  |  |
| forfait |  |  |
| épandage |  | quantité m3 |
| prix au m3 < 3 km |  |  |
| prix au m3 dans un rayon compris entre 3 km et 6 km |  |  |
| prix au m3 dans un rayon compris entre 6 km et 9 km |  |  |
| prix au m3 dans un rayon compris entre 9 km et 12 km |  |  |
| Forfait offre globale épandage |  |

ETAT DES LIEUX

Maître d’ouvrage :

Entreprise réalisatrice des travaux :

Site :

Etat des lieux contradictoire : date

| Ouvrage | Commentaires et observations |
| --- | --- |
|  | Maître d’ouvrage | Entreprise |
| Portail / entrée |  |  |
| Canal de mesure |  |  |
| Dérivation (by-pass) |  |  |
| Prétraitement |  |  |
| Berges 1er bassin |  |  |
| Talus 1er bassin |  |  |
| Berges 2ème bassin |  |  |
| Talus 2ème bassin |  |  |
| Berges 3ème bassin |  |  |
| Talus 3ème bassin |  |  |
| Canal mesure rejet |  |  |
| Ouvrages divers |  |  |
| Commentaires complémentaires |  |  |
| Nom du représentant Signature |  |  |

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX de CURAGE-EPANDAGE

Commune de xxx							Date : jj /mm /aa

Personnes présentes

- représentant la collectivité :

- représentant l’entreprise ou les entreprises :

- représentant le maître d’œuvre :

Constat d’achèvement de travaux

( Curage conforme au cahier des charges : OUI    NON

Réserves de la collectivité en lien ou non avec l’état des lieux :

Délai donné à l’entreprise pour remédier aux anomalies observées ou date définie pour constater le parfait achèvement des travaux :    XXXX j  ou le jj/ mm/ aa

( Réhabilitation des berges conforme au marché ou au linéaire défini conjointement entre l’entreprise ou la collectivité :			OUI     NON

Réserves de la collectivité en lien ou non avec l’état des lieux :

Délai donné à l’entreprise pour remédier aux anomalies observées ou date définie pour constater le parfait achèvement des travaux :    XXXX j  ou le jj/ mm/ aa

(Epandage conforme au plan d’épandage et aux souhaits des agriculteurs concernés

OUI     NON

Réserves de la collectivité, ou des agriculteurs en lien ou non avec l’état des lieux :

Délai donné à l’entreprise pour remédier aux anomalies observées ou date définie pour constater le parfait achèvement des travaux :    XXXX j  ou le jj/ mm/ aa

Signatures des participants :

La collectivité		l’entreprise	      le maître d’œuvre                        les agriculteurs